EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

Uzlabota tehnoloģija protonu - neitronu     konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei

Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166

( Progresa ziņojums – 3 )

2011 ( 01.06-30.09.)

| Projektā piedalījās: 1 | Platacis | Ernests |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bucenieks | Imants |
| 3 | Kļukins | Aleksandrs |
| 4 | Buligins | Leonīds |
| 5 | Romančuks | Alberts |
| 6 | Freibergs | Jānis |
| 7 | Lipsbergs | Guntis |
| 8 | Goldšteins | Linards |
| 9 | Kravalis | Kalvis |
| 10 | Ziks | Anatolijs |
| 11 | Broka | Maija |
| 12 | Lūķis | Pēteris |
| 13 | Pagasts | Inguss |

14    Mauriņš          Dainis

٭ Kontaktpersona : tel. 67945785; mob. 26513424.

E –pasts: erik@sal.lv

Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei

Mērķis - Projekta specifiskais mērķis – pilnveidot tehnoloģiju to šķidrā metāla sistēmu („mērķu”) izveidei, kurās  elementārdaļiņu atskaldīšanas process realizējas, padarot šīs  mērķa stacijas  kompaktākas, līdz ar to enerģētiski un ekonomiski efektīvākas un ekoloģiski drošākas.

Ievads

Neitronu izkliede nodrošina bāzi materiālu struktūras un dināmikas izpētei, kas liek pamatu materiālu zinātnes, ķīmijas, zemes zinātnes, fizikas, kondensētas matērijas izpratnei. Neitroni ir sarežģītas instrumentu iekārtas vitāla komponente. Tā ļauj matērijas struktūras un kustības zondēšanu molekulārā un mikroskopiskā līmenī, nodrošina augstākā līmenī kā dzīves procesu tā arī moderno industriālo materiālu funkcionēšanas izpratni.

Aktivitāte Nr. 1 - Neitronu atskaldīšanas prasībām atbilstošo darba materiālu salīdzinājums un atlase.

Neitronu atskaldīšana sākotnēji tika veikta cieta materiāla (volframa) mērķos. Tomēr zemās volframa siltumvadāmības kā arī ar siltumnesēju intensīvas mijiedarbības dēļ tā izmantošana ir ierobežota, it īpaši pie nosacīti lielām protona kūļa jaudām. Tāpēc tiek meklēti alternatīvi materiāli.

Dzīvsudrabs un svina bismuta sakausējums tiek uzskatīti par galvenajiem darba ķermeņiem atskaldīto neitronu iekārtās.

Abi šie metāli raksturojas ne tikai ar labām termo-hidrauliskām īpašībām (elektrovadāmība, siltumietilpība, zema viskozitāte), bet arī ar augstu kapacitāti neitronu ražošanā to atskaldīšanas procesā.

Raksturīgākās potenciālo metālu un to sakausējumu īpašības dotas tab.1.

Tab.1. Potenciālie siltumnesēji un to  raksturīgākie parametri

Metāls , sakausējums Raksturīgākās īpašības (pozitīvās) (Problemātiskās) Hg Šķidrs pie istabas temperatūras Nekristalizējas Laba mijiedarbība ar konstrukcijas materiāliem Zema vārīšanās temperatūra, Ilgdzīvojošie izotopi, Toksisks PbBi Zema kušanas temperatūra (125C); Laba mijiedarbība ar nerūsējošo tēraudu; Augsta vārīšanās temperatūra Relatīvi augsta darba temperatūra (300-350C); Nepieciešams papildus dzesēšanas kontūrs; Toksisks Po izotops Pb Nav radioaktīvs; Nav ilgdzīvojošo izotopu; Lēts Relatīvi augsta darba temperatūra (450-500C); Augsta konstrukcijas materiālu korozija; PbAu Nosacīti zema kušanas temperatūra (215C); Nav ilgdzīvojošo izotopu Darba temperatūra ap 400C; Dārgs

Secinājumi

Metālu un to sakausējumu analīzes rezultāti rāda, ka vispiemērotākie materiāli atskaldīto neitronu iekārtās varētu būt dzīvsudrabs un svina - bismuta sakausējums.

Praktiski darbu apjoms, kas bija paredzēts projekta Aktivitātē  Nr.1. ir izpildīts. Galvenie rezultāti ir parādīti Pārskata ziņojumos 1;2.

Aktivitāte Nr.2 Prototipa izvēlēto mezglu optimizēšana ar skaitlisku datorsimulāciju palīdzību.

  - Protonu mērķa siltuma avotu modelēšana ar pastāvīgas strāvas Džoula siltuma avotu palīdzību.

Eiropas neitronu avota (ESS) [1] smagā metāla mērķī, kurā notiek protonu neitronu ģenerācija protonu kūļa izraisīto kodolreakciju rezultātā izdalās ievērojams siltuma daudzums. Veidojot mērķa prototipus, ir svarīgi novērtēt siltuma pārneses efektivitāti. Tā kā laboratorijas apstākļos nav iespējams nodrošināt enerģijas izdalīšanos ar protonu kūļa palīdzību, nepieciešami alternatīvi siltuma avoti. Šī atskaites sadaļa veltīta principālas iespējas noskaidrošanai vai ar pastāvīgas strāvas radīto Džoula siltuma iespējams modelēt protona kūļa izraisīto siltuma avotus protonu mērķī.

    - Siltumpārneses turbulentā plūsmā vienādojumi.

Turbulentas plūsmas aprakstam izmanto modeļus, populārākie no kuriem balstās uz  t.s. Reinoldsa vidējoto Navjē-Stoksa vienādojumu (Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) equations) izmantošanu [2]:

|  | (1) |
| --- | --- |

kur,,– dinamiskā un kinemātiskā viskozitātes,  blīvums, – laikā vidējotais spiediens,,– laikā vidējotās ātrumu un spēku komponentes, – ātrumu pulsācijas, – turbulentie (Reinoldsa) spriegumi,

|  | (2) |
| --- | --- |

– turbulentā viskozitāte,– turbulences kinētiskā enerģija. Šajā darbā izmantotajā turbulences SST  modelī izmanto pārneses vienādojumus:

|  | (3) |
| --- | --- |

|  | (4) |
| --- | --- |

|  | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

|  | (7) |
| --- | --- |

|  | (8) |
| --- | --- |

|  | (9) |
| --- | --- |

|  | (10) |
| --- | --- |

|  | (11) |
| --- | --- |

|  | (12) |
| --- | --- |

|  | (13) |
| --- | --- |

Modeļa attiecīgo konstanšu vērtības ir:

|  | (14) |
| --- | --- |

| = 1.176, = 2.0, = 1.0, = 1.168, =0.31,= 0.075, = 0.0828 | (15) |
| --- | --- |

Siltuma pārnesi apraksta vienādojumi:

|  | (16) |
| --- | --- |

kur Q – siltuma avotu blīvums.

Protonu mērķī siltuma avotu blīvumu apraksta ar formulas (17) [3]

|  | (17) |
| --- | --- |

palīdzību. Šī formula aproksimē protona kūļa izraisīto kodolreakciju radīto siltuma izdalīšanos. Tā kā laboratorijas apstākļos nav iespējams radīt siltuma avotus tilpumā ar kodolreakciju palīdzību, tad nepieciešami alternatīvi risinājumi. Viens no risinājumiem varētu būt līdzstrāvas radītie Džoula siltuma avoti, kurus nepieciešams realizēt tā, lai tie iespējami precīzāk aprakstītu formulā (17) aprakstīto avotu blīvuma sadalījumu.

Lai realizētu šo koncepciju, nepieciešams papildus risināt vienādojumus, kas apraksta līdzstrāvas radītos efektus [4]. Šķidrā metālā elektriskā lauka intensitāti apraksta ar potenciāla  palīdzību:

| . | (18) |
| --- | --- |

Šāds lauks rada strāvas blīvumu

| , | (19) |
| --- | --- |

kas apmierina nosacījumu

| . | (20) |
| --- | --- |

Tādējādi potenciāls  apmierina vienādojumu:

| , | (21) |
| --- | --- |

kuru atrisinot iegūst strāvas un no tām nosaka Džoula siltuma blīvumu:

| . | (22) |
| --- | --- |

  - 2. Džoula siltuma protonu mērķa modelis.

Augstāk minētie vienādojumi tiek risināti protonu mērķa konfigurācijai, kas attēlota 1.att. Darba metāls ir dzīvsudrabs.

1.att. Aprēķinos izmantotā protonu mērķa ģeometrija.

Strāva mērķa tilpumā tiek radīta, izvietojot 2 elektrodus uz mērķa virsmas un pieliekot potenciālu starpību 1V. Viens no elektrodiem tiek veidots protonu kūļa kontakta zonā, otrs – 0.45-0.6 m attālumā no šīs zonas. Elektrodu izvietojums attēlots

2.attēlā.

2.att. Protonu mērķa ģeometrija. Strāva mērķī tiek radīta uzdodot potenciāla vērtību 1V pārtrauktajā zonā un 0V vara elektrodam mērķa protonu loga daļā.

3.att. Elektrovadīstpējas sadalījums simetrijas plaknē z=0.

Par elektroda materiālu izmantots varš, vadītspēju sadalījums mērķa simetrijas plaknē attēlots 3.attēlā.

    - Aprēķinu rezultāti.

Atbilstoši izveidotajam modelim veikti aprēķini pie dažādām dzīvsudraba plūsmām mērķī. Aprēķinu veikti kā Džoula siltuma modelim, tā arī protonu mērķa modelim ar siltuma blīvumu sadalījumu atbilstoši formulai (17).

Aprēķinātie potenciāla un Džoula siltuma blīvuma sadalījumi parādīti 4. un 5. attēlos.

4.att. Potenciāla sadalījums protonu mērķī.

Aprēķinātā Džoula siltuma blīvuma sadalījuma atkarība no y koordinātes salīdzinājumā ar protonu mērķa siltuma blīvumu, ko nosaka formula (17) parādīta 6.attēlā. Kā redzams, abi sadalījumi ir kvalitatīvi līdzīgi. Džoula siltuma blīvuma sadalījumam ir lokāls maksimums pie y=0.45, ko nosaka elektroda malas radītie strāvas koncentrācijas efekti, taču kopumā rezultāts ir apmierinošs.

Nākošajā solī tika veikti plūsmas aprēķini un salīdzināti temperatūru sadalījumi abu siltuma avotu gadījumā. Tika veikti aprēķini pie dzīvsudraba plūsmas caur mērķi 10 l/s.

7.attēlā redzama plūsma protonu mērķī: pa kreisi ātruma vektori, pa labi plūsmas līnijas. Kā redzams, veidojas viens virpulis, kura centrs lokalizēts elektroda tuvumā.

8.attēlā parādīts salīdzinājums ātruma modulim un temperatūras sadalījumiem simetrijas plaknē (z=0) un uz mērķa virsmas pie 10 l/s izmantojot Džoula siltuma avotus  (kreisā kolona) un protonu mērķa siltuma avotus  (labā kolona). Kā redzams no šī salīdzinājuma, abos gadījumos veidojas kvalitatīvi līdzīgi temperatūras sadalījumi ar diviem lokāliem maksimumiem mērķa tilpumā. Viens no maksimumiem lokalizēts protonu kūļa kontakta zonas tuvumā ar attiecīgu nobīdi konvektīvās siltuma pārneses dēļ. Otrs no maksimumiem lokalizēts virpuļa centra tuvumā, ko nosaka nelielā konvekcijas ietekme uz siltuma pārnesi virpuļa centrā.

Neraugoties uz zināmām atšķirībām temperatūras sadalījumu detaļās, redzams, ka Džoula siltuma izmantošana protonu mērķī var kalpot par pamatu siltuma pārneses procesu izpētei.

5.att. Džoula siltuma blīvuma sadalījums protonu mērķī.

Modeļa integrālie parametri attēloti 1.Tabulā. Kā redzams kopējā caur modeli plūstošā strāva ir apm. 60 kA, dzīvsudraba tilpumā izdalās apm. 53 kW, bet vara elektrodā – 2 kW jauda.  Šī jauda, protams, ir daudz mazāka par protonu mērķa jaudu, kas ir vienāda ar 2.9 MW, tādējādi šīs jaudas atšķiras 55 reizes. Tas atspoguļojas arī maksimālajās temperatūru vērtībās. Raksturīgās starpības starp temperatūrām mērķa izejā un ieejā abos modeļos atšķiras apm. 60 reižu. Arī šo skaitļu labā sakritība norāda uz perspektīvu šādu modeļu izmantošanu.

6.att. Siltuma avotu blīvuma sadalījuma atkarībā no y koordinātes kvalitatīvs salīdzinājums: pa kreisi Džoula siltuma blīvums apskatāmajā modelī, pa labi jaudas blīvums protonu mērķī (formula (17)).

2.1.Tabula. Integrālie modeļa parametri.

Mass Flow Rate               (kg/s)

-------------------------------- --------------------

inlet            135.99998

outlet           -136.00006

---------------- --------------------

Net               -8e-05

Total Volume Integral

Joule Heat Q           (w/m3)(m3)

-------------------------------- --------------------

mercury_liquid            53388.707

copper_solid             2110.092

---------------- --------------------

Net            55498.797

Total Heat Transfer Rate                  (w)

-------------------------------- --------------------

inlet            35047.891

outlet           -91969.672

---------------- --------------------

Net           -56921.781

I approx 60 kA

Nelielā temperatūru starpība starp mērķa ieeju un izeju rada varētu radīt grūtības pieņemamas mērījumu precizitātes sasniegšanai. Šo problēmu varētu risināt samazinot plūsmas vērtības, kas radītu temperatūras starpības proporcionālu pieaugumu.

Lai pārbaudītu šo pieeju tika veikti aprēķini Džoula siltuma modelī ar pūsmu 1 l/s.

9.attēlā parādīti ātruma moduļa un temperatūras sadalījumi simetrijas plaknē (z=0) un uz mērķa virsmas pie 10 l/s (kreisā kolona) un 1 l/s  (labā kolona). Kā redzams 10 kārtēja plūsmas samazināšana ir novedusi pie temperatūras starpības palielināšanās 10 reizes. Tādējādi ir iespējams arī samazināt strāvas vērtības atbilstoši eksperimentālajām iespējām tajā pašā laikā nodrošinot pieņemamu precizitāti temperatūras mērījumiem.

7.att. Plūsma protonu mērķī: pa kreisi ātruma vektori, pa labi plūsmas līnijas.

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |

8.att. Ātruma moduļa un temperatūras sadalījumi simetrijas plaknē (z=0) un uz mērķa virsmas pie 10 l/s izmantojot Džoula siltuma avotus  (kreisā kolona) un protonu mērķa siltuma avotus  (labā kolona).

9.att. Ātruma moduļa un temperatūras sadalījumi simetrijas plaknē (z=0) un uz mērķa virsmas pie 10 l/s (kreisā kolona) un 1 l/s  (labā kolona).

  - Secinājumi

Veikto pētījumu rezultātus var apkopot sekojošos secinājumos:

- Ar līdzstrāvas palīdzību protonu mērķī iespējams iegūt kvalitatīvi līdzīgu Džoula siltuma blīvuma sadalījuma kā reālā protonu mērķa konstrukcijā.

- Džoula siltuma jaudas attiecība pret protonu mērķa reālo jaudu pareizi atspoguļojas raksturīgajās temperatūru starpībās starp mērķa ieeju un izeju.

- Variējot plūsmu caur mērķi iespējams piemērot raksturīgās temperatūru starpības eksperimenta iespējām (pieejamās jaudas, temperatūras mērīšanas precizitāte).

Izmantotā literatūra.

1. The ESS Project: Vol. I, European Source of Science; Vol. II, New Science and Technology for the 21st Century; Vol. III, Technical Report; Vol. IV, Instruments and User Support. Available at http://neutron.neutron-eu.net/n_documentation/n_reports/ n_ess_reports_and_more/102.

2. F. R. Menter. Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications. AIAA Journal, 32(8):1598-1605, August 1994.

3. J.Wolters. Assessment of target concepts with respect to the heat removal capability and the pressure pulse problem. Report:The European Spallation Neutron Source (ESS), FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1, GAN202247

4. ANSYS FLUENT 12.0 Magnetohydrodynamics (MHD) Module Manual. 2009 by ANSYS, Inc.

Aktivitāte Nr.4. Plūsmas mērītāju izstrāde

Sakarā arvien plašāku augstas temperatūras šķidro metālu pielietošanu fizikāli-tehniskajos eksperimentālajos pētījumos ar mērķi tos izmantot kodolenerģētikā joprojām ir aktuāla drošu un pietiekami precīzu mērīšanas sistēmu izstrāde šķidro metālu plūsmas ātruma operatīvai mērīšanai cauruļvados, t.i. kontūros.

Ir zināmi un teorētiski pamatoti kondukcijas un indukcijas tipa plūsmas šķidro metālu mērītāji. Šo tipu plūsmas mērītāju pielietošanai no teorētiskā pamatojuma līdz  praktiskajiem mērījumiem ir jāatrisina vairāki izpētes un projektēšanas uzdevumi, kurus jāatrisina šķidro metālu plūsmas mērītāju izstrādes procesā.  Tie ir plūsmas mērītāju pielietošanas iespējas augstas temperatūras, 300oC – 600oC, apstākļos un parasti ļoti lielu elektromagnētisko traucējumu līmeņa vidē,  kas atsevišķos gadījumos var pārsniegt derīgā mērīšanas signāla līmeni pat vairāku simtu reižu; iespējami mazināt

termisko e.d.s. uz signāla noņemšanas elektrodiem, kas mainās līdz ar temperatūras svārstībām, kā šķidrā metāla plūsmā, tā arī elektrodu savienošanas punktos; mērītāju sensoru materiālu izvēle un tehnoloģijas izstrāde tādiem ekstremāliem apstākļiem.

Tieši uz šo uzdevumu risināšanu tika virzīti pētījumi projektēšanas, eksperimentālās, izgatavošanas, datorprogrammatūras radīšanai mērījumu veikšanai un to rezultātu apstrādei, kā arī izveidoto plūsmas mērītāju tarēšanai un testēšanai augstāk minētajos ekstremālajos apstākļos. Plūsmas mērītāji tiks instalēti projektējamā stendā atskaldīto neitronu mērķu izstrādei un pētīšanai.

4.1. Kondukcijas tipa plūsmas mērītāja variants vakuuma kamerā.

Kondukcijas tipa plūsmas mērītāja, att.4.1. priekšrocība ir tā vienkāršībā, jo ir nepieciešami tikai divi elektrodi, kas piemetināti uz kanāla sienām un elektromagnēts magnētiskā lauka radīšanai plūsmas kanālā.  E.D.S. uz elektrodiem ir proporcionāls magnētiskā lauka indukcijai, šķidrā metāla plūsmas ātrumam un tā elektriskai vadītspējai, att.4.2.

Lielākais trūkums šāda tipa mērītājam ir obligāta kanāla iekšējo sienu slapināšana ar šķidro metālu. Sārmu metālu gadījumā, piemēram Li vai Na, sienu slapināšana tiek nodrošināta un plūsmas mērītājs nevainojami funkcionē.  Cita lieta, ja šķidrais metāls ir svins vai tā sakausējumi, piemēram ar bismutu (PbBi), kad kanāla sienu slapināšana ir ļoti slikta un plūstošajā metālā inducēto e.d.s. uz kanāla sienām magnētiskā lauka zonā  nav iespējams viennozīmīgi nomērīt. Tādos gadījumos priekšrocība jādod indukcijas tipa plūsmas mērītājiem.

4.2. Bez kontakta indukcijas tipa plūsmas mērītājs

Lai varētu mērīt šķidro metālu, kas slikti slapina kanāla sienas, plūsmu Fizikas institūtā ir izstrādāti bez kontaktu indukcijas tipa mērītāji. Šādu mērītāju darbības princips balstās uz ārējā induktora šķidrā metālā inducētā magnētiskā lauka fāzes nobīdi plūsmas virzienā un ir realizējams ar diferenciālā slēgumā izveidotiem spoļu tinumiem.

Uz att.4.3 ir parādīts tāda tipa mērītājs izstrādes procesā.

Uz att.. 4.4  ir parādīts Fizikas institūtā izstrādātais un izgatavotais, uz elektronikas un datora ierīcēm, un uz speciālu programmatūru bāzētais plūsmas mērītājs uz dzīvsudraba kontūra testa procesā,. Kontūra kanāla diametrs ir D = 100mm.

Uz att. 4.5 ir parādīta dotā plūsmas mērītāja funkcionālā shēma, bet uz att. 4.6 ir dotas eksperimentālo mērījumu līknes, kas uzņemtas ar datorizētu plūsmas mērītāju uz jaunā svina - litija kontūra ar trīs induktora barošanas frekvencēm –

4.5. att. Datorizēta plūsmas mērītāja funkcionālā shēma

4.6. att. Eksperimentālās mērījumu līknes ar datorizētu plūsmas mērītāju.

4.3. Secinājumi

Izstrādātais plūsmas mērītāja kompless - induktors, elektronikas un datora ierīces, kā arī speciāla programmatūra rezultātu apstrādei - var tikt pielietots MHD eksperimentos uz dažādiem šķidro metālu pētnieciskajiem kontūriem, tanī skaitā uz stenda atskaldīto neitronu mērķu pētīšanai.

Izmantotā literatūra.

1.  G. Kh. Kirshtein and V. G. Klimov, Characteristics of a noncontact flowmeter sensor, Vol. 23, No. 4, 118-122, 1987; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 23, No. 4, 448-452, 1987

2.  V. A. Timofeev and G. Kh. Kirshtein, Dependence of readings of electromagnetic flowmeters with two-coil magnet structures on velocity profile, Vol. 19, No. 3, 130-135, 1983; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 19, No. 3, 343-348, 1983

3. G. Kh. Kirshtein, Conduction-type flow meter with alternating magnetic field in transducer for liquid metals, Vol. 19, No. 2, 116-122, 1983; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 19, No. 2, 216-222, 1983

4. G. G. Gurevich, G. Kh. Kirshtein and Yu. A. Yarmola, Correlation measurement of the flow of low-conductivity liquids, Vol. 17, No. 2, 121-124, 1981; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 17, No. 2, 203-205, 1981

5.A. S. Ginsburg, G. Kh. Kirshtein, I. P. Kvasnevskii and V. I. Yakushonok, Feasibility of flow-rate measurements by the conduction method without a weir calibration, Vol. 11, No. 2, 127-130, 1975; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 11, No. 2, 235-238, 1975

6.G. G. Gurevich, G. Kh. Kirshtein and Yu. A. Yarmola, Electrode noise in a conductive-type flow transducer, Vol. 10, No. 3, 131-135, 1974; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 10, No. 3, 353-356, 1974

7.G. Kh. Kirshtein and V. E. Tsirkunov, Effect of velocity distribution over channel cross section on flow rate measurements with a fluctuating-field probe, Vol. 3, No. 1, 141-146, 1967; English translation: Magnetohydrodynamics, Vol. 3, No. 1, 85-88, 1967

8. Циркунов В.Э., Жейгур Б.Д., Сермонс Г. Я., Калнинь Р. К.

Бесконтактный контроль потока жидких металлов. Рига. «Зинатне», 1973, 252 с.

9. Кремлевский П. П. Расходомеры. М – Л., Машгиз, 1963

# Text boxes

Litija kanāls

Plūsmas mērītāja

elektromagnēts

4.2. att.  Plūsmas raksturlīkne

4.1. att. Kondukcijas tipa plūsmas mērītājs uz litija kontūra

3

2

1

4.3. att. Diferenciālā tipa plūsmas mērītāja induktors

1, 2 magnētiskā lauka ierosmes spoles. 3 plūsmas signāla spole

3

2

1

4.4. att. Datorizēts plūsmas meritājs testa procesā uz dzīvsudraba kontūra.

1. Diferenciālais induktors. 2. Dzivsudraba kanāls D = 100mm.

3. Plūsmas līkne